Раздел V

Развитие транспортной инфраструктуры

Первомайского муниципального района

Специалист по

транспортной инфраструктуре                                                                            Иваненко И.А.

#### Ярославль 2011 год

Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	194

2.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ПЕРВОМАЙСКОГО МР.	195

3.	ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ.	195

3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	197

3.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ	201

3.3. ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ	201

3.4. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ	202

3.5. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ	203

4.	ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОПОРНО- ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ.	204

5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВНЕ ГРАНИЦ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.	207

Приложение 1	211

Приложение 2	214

Приложение 3	216

Приложение 4	219

Приложение 5	221

Приложение 6	225

Приложение 7	227

# ВВЕДЕНИЕ

Основой для разработки раздела является «Программа развития и совершенствования транспортных систем Российской Федерации», разработанная Министерством транспорта России в 2001 году, и «Схема территориального планирования Ярославской области, разработанная «НИИП Градостроительства» (СПб).

При разработке проектных предложений были рассмотрены варианты решения задач по анализу и разработке мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, в числе которых поставлены следующие задачи:

- Учет положения и роли территории муниципальных образований в планировочной структуре и системе расселения Первомайского  района.

- Рассмотрение транспортной инфраструктуры на уровне районных и местных транспортных связей.

- Повышение степени интегрированности  транспортной сети муниципального образования в транспортную сеть соседних районов и смежных территорий на базе формирования опорно-транспортного каркаса района при обеспечении доступности для всех населенных пунктов.

- Создание инфраструктурных условий для повышения транспортного обеспечения и качества транспортных услуг населению, как составного элемента повышения качества жизни.

Классификация автомобильных дорог в данном документе принята в соответствии со статьей 5  Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

автомобильные дороги федерального значения;

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

автомобильные дороги местного значения.

автомобильные дороги обеспечивающие внутрихозяйственные связи

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ПЕРВОМАЙСКОГО МР.

Существующая конфигурация сети автомобильных дорог имеет выраженную радиальную структуру. Подобная структура сети имеет недостаточную эффективность, т.к. увеличивается протяженность маршрутов движения и, как следствие, перепробег автомобильного транспорта. Незначительная часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением, не имеют круглогодичных связей с административным центром, что, особенно в вопросе развития сельских населенных пунктов, отрицательно сказывается на условиях жизни населения.

Основными радиальными лучами  на территории Первомайского района можно выделить:

- направление М8 «Москва-Холмогоры»;

- направление Пречистое-Коза-Семеновское- Пошехонье;

- направление Пречистое – Любим.

Одной из главных предпосылок социально-экономического и градостроительного развития территории является совершенствование внешнего транспортного комплекса. Мероприятия по совершенствованию и развитию внешнего транспорта предложенные в Схеме территориального планирования направлены на решение существующих транспортных проблем, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния среды.

В настоящее время Первомайский  район Ярославской области располагает следующими видами транспорта:

- железнодорожным;

- автомобильным;

- пассажирским.

# ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ.

Транспортный комплекс Ярославской области - ресурс для подъёма экономики, оживления всех видов связи и решения задач устойчивого развития области во имя благосостояния населения. Транспортная система - это составляющая социально-экономического развития области.

Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры на любой территории является толчком для роста её экономической активности, что особенно ценно при возрастающей неопределённости развития экономики в условиях рыночных отношений.

Схемой территориального планирования Ярославской области предусмотрено модернизировать транспортный комплекс Ярославской области в современную и эффективную транспортную систему позволит решить комплекс задач:

- обеспечить снижение транспортных издержек и ускорение движения грузов и пассажиров;

- повысить доступность транспортных услуг для населения;

- повысить конкурентоспособность транспортной системы и реализовать транзитный потенциал области;

- повысить комплексную безопасность и устойчивость транспортной системы.

Непосредственно через Ярославскую область проходит ответвление от основного направления коридора «Север-Юг» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск

Ответвления от основных маршрутов коридора «Север-Юг» на территории области представлены следующими участками транспортной сети:

железнодорожный маршрут (NSR3) Москва – Ярославль – Вологда – Коноша - Архангельск;

автомобильный маршрут (NSA3) Москва – Ярославль – Вологда – Березник - Архангельск;

Непосредственное  обслуживание грузопассажирских  перевозок п. Пречистое в корреспонденции с областным центром   городом Ярославль и другими  населёнными пунктами области и районами страны производится железнодорожным и автомобильным транспортом.

По территории района проходит магистраль Северной железной дороги, связывающая район с сетью железнодорожных магистралей. Железнодорожные станции – станция Пречистое и станция Скалино. Проходит автодорога федерального значения М8 «Москва-Холмогоры».

Грузопассажирские и почтовые перевозки воздушным транспортом при необходимости могут осуществляться через Ярославский аэропорт «Туношна» и  Рыбинский аэропорт.

## 3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

На автомобильном транспорте наиболее интенсивная перевозка осуществляется по участку федеральной трассы М8  в направлении Ярославль -Пречистое - Вологда.

Наиболее благоустроенным является участок федеральной трассы М8 «Москва-Холмогоры», имеющий усовершенствованное покрытие.

С каждым годом увеличивается количество дорог, требующих ремонта. В условиях ограниченного финансирования и роста цен на дорожные работы, процент недоремонта  автодорог с каждым годом продолжает увеличиваться. В результате разрушение дорог происходит прогрессирующими темпами, стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых дорог и, несмотря на новое дорожное строительство, дорожная сеть в целом не развивается.

В последние годы проводится только ямочный ремонт дорог, которого не достаточно для поддержания автомобильных дорог в  надлежащем состоянии. Для круглогодичного использования дороги и поддержания ее в рабочем состоянии требуется проводить ремонты каждые 8-10 лет.

Остро стоит проблема транспортного обслуживания сельских населённых пунктов. Некоторые дороги не имеют круглогодичной автодорожной связи с системой дорог общего пользования и в период осенне-весенней распутицы оказываются оторванными от внешнего мира.

Замедление темпов развития автодорожной сети области и значительный рост уровня автомобилизации привёл к увеличению транспортной нагрузки на 1км. автодорог. Так, на 1 км дорог общего пользования с твёрдым покрытием нагрузка увеличивается на 54%.

Почти все дороги общего пользования района относятся к V и IV техническим категориям.

Однако не все участки дорожной сети, по своим техническим характеристикам, соответствуют требуемой категории.

Одним из определяющих параметров развития территории является плотность дорожной сети. Данный показатель характеризует освоение, либо возможность освоения территории.

Для справки.

По данным главного управления Нижегородской области. Плотность (густота) автомобильных дорог общего пользования  (территориальных и  федеральных) в сравнении с зарубежными странами, км на 1000 кв. км (на конец года) выглядит следующим образом:

http://www.guad.nnov.ru/?id=1438

В наиболее развитых европейских странах, имеющих сравнительно небольшие площади и густую дорожную сеть, плотность дорог доходит до 40 километров на тысячу гектаров. Но это идеал, нереальный для нашей огромной страны. Сравнивая  данные по большинству европейских и североамериканских стран, можно определить в среднем плотность дорожной сети  составляет 10- 15 км./10км2. При этом не учитываются проселочные и лесные дороги и зимники. Тем не менее с учетом проселочных дорог без покрытия показатель существенно меняется.

Плотность транспортной сети общего пользования территории Первомайского района составляет 11,2 км/100км2. Эти показатели практически вдвое меньше показателей в Ярославской области в целом – 28,9 км/100км2.

Соседство с другими районами дает мощный потенциал для развития всей территории, но этот ресурс  не используется в полной мере.

При проектировании сети дорог учитывалось максимальное использование существующей транспортной сети Первомайского района.

В соответствии со  «Схемой территориального планирования Ярославской области» и требованиями пункте 1.11 СНиП 2.05.02-85 необходимо проложить объездную дорогу II категории за городской чертой п. Пречистое.

Транспортная освоенность территории Первомайского района характеризуется параметрами, приведенными в приложении 2.

Дорожно-транспортная ситуация на территории Первомайского муниципального района.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о тенденцию к росту.

Количество ДТП, ед.

Число пострадавших в ДТП, человек.

Для справки.

Если рассматривать ситуацию в целом по области в 2005 году в по данным Управления ГИБДД УВД по Ярославской области произошло около 2,5 тысячи ДТП, в которых погибли более 350 человек. По сравнению с 2000 годом количество ДТП возросло на 52,8 процента, погибших – на 10,5 процента. За 6 месяцев 2006 года в области зарегистрировано 969 ДТП, в которых 129 человек погибли и 1148 получили ранения, что на 3,5 процента больше, чем за аналогичный период предшествующего года. Всего за последние шесть лет в результате ДТП погибли свыше 2,1 тысячи человек. Ежегодно количество транспортных средств в области увеличивается на 10 тысяч единиц.

Начиная с 2000 года устойчиво растут такие относительные показатели аварийности, как количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных средств (с 60,9 в 2000 году до 84,6 в 2005 году) и количество пострадавших на 100 тысяч жителей (со 150,1 в 2000 году до 243,6 в 2005 году).

Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. В России почти каждый одиннадцатый из всех пострадавших в ДТП – ребенок в возрасте до 16 лет, а погибших детей за пять лет было 8582 человека.

По данным федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том числе детский травматизм). При этом в 2012 году ожидается увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, до 38-40 тыс. человек и количества дорожно-транспортных происшествий до 212 тысяч.

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями.

(на 1000 человек населения, единиц)

К сожалению, отсутствие систематизированной информации по ДТП в районе не позволило рассмотреть этот вопрос в аспекте территориального планирования.

## 3.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

По территории Первомайского района проходит магистраль Северной железной дороги, связывающая район с сетью железнодорожных магистралей, которая выполняет часть грузопассажирских перевозок района. Железнодорожные станции – станция Пречистое и станция Скалино. Обе станции относятся к типу грузовых станций.

Общая протяженность железнодорожных путей составляет  33 километра.

В перечне мероприятий подпрограммы «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» предусматриваются мероприятия по реконструкции станций, расположенных на основных направлениях грузового движения, включающие работы по удлинению приемоотправочных и сортировочных путей для обеспечения пропуска грузовых поездов.

Однако в материалах территориального планирования области информации по изменению параметров станций Первомайского района нет.

## 3.3. ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

В силу особенностей территориального расположения транспортных коммуникаций основным видом транспорта, в особенности пассажирского, является автомобильный. Помимо автомобильного крупнейшие предприятия округа активно используют и железнодорожный транспорт.

Связь Пречистого с соседними районами и областным центром обеспечивается работой автобусами предприятий  Ярославского и  Даниловского автотранспортных предприятий.

Для обеспечения нормативных требований по обслуживанию населения района услугами транспортно - пассажирских перевозок проектом предлагается реконструкция автовокзала в Пречистом, автостанции в селе Кукобой, а также строительство (либо реконструкция) пассажирских остановок по основным маршрутам.

Развитие пассажирского автомобильного сообщения.

Единственным, теоретически, доступным видом пассажирского сообщения между населенными пунктами района является автобусное сообщение. Современное состояние определяет потребность  его совершенствования. Стало «понятным» всем, что все населенные пункты не могут быть обеспечены автобусными маршрутами. Это категорически неправильно.

Территория, на которой граждане вынуждены часами стоять в ожидании транспорта, либо идти километры до ближайшей остановки, обречена на вымирание.

Устойчивое развитие территории возможно только при минимально-достаточном развитии транспортного, в том числе пассажирского сообщения.

На расчетный срок необходимо разработать и реализовать РЦП  «ДОСТУПНОСТИ»  услуг транспортного сообщения.

На основе графического анализа  с учетом 2.5 километровой доступности предложены следующие маршруты:

На 1 очередь реализации: Оносово-Менчаково;

2 очередь реализации :Коза –Павлигино; Шадрино-Кукобой;

За расчетный срок реализации:

Анкудиново - Мятлево; Коза –Овинищи; Павлигино-Ананьино.

Особую роль необходимо уделить школьным маршрутам. Существующие школьные маршруты представлены в Приложении 6.

На современном этапе развития территории стоит вопрос  транспортной недоступности некоторых населенных пунктов.

Такие населенные пункты как д.Горилец, д. Пуршево, д. Дресвянка не охвачены  школьным транспортом, в силу не оборудованного подъездного пути. Необходимо заложить реконструкцию подъездного пути к данным населенным пунктам. На карте « Развития объектов и сетей транспортной  инфраструктуры» отражены данные участки дорог.

## 3.4. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

На территории п. Пречистое и Первомайского района нет аэродрома или  посадочной площадки гражданской авиации. Вследствие чего здесь отсутствует непосредственная авиасвязь с другими районами страны. Учитывая близость Пречистого к Ярославскому аэропорту, можно сделать вывод - острой необходимости в аэропорте на территории Первомайского районе нет.

## 3.5. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

По территории Пречистенского сельского поселения в восточной части Первомайского района проходит участок длиной 30,7 км магистральный нефтепровод высокого давления: «Уса-Ухта-Ярославль»:

Основные характеристики магистрального нефтепровода:

-наружный диаметр трубы – 950 мм;

-давление – 60 кг/см2.

# ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОПОРНО- ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ.

Грамотно выстроенная пространственная опорная транспортная сеть может создать оптимальные условия пространственных связей территорий и населённых пунктов района.

Одной из отличительных черт существующей дорожной структуры района, впрочем, как и области в целом, являются «протяжённые сельские населенные пункты, привязанные к берегам рек, смыкающиеся и переходящие друг в друга.»*

«Улицы этих сёл и деревень, продолжая друг друга, образуют протяжённые связи, пусть используемые не интенсивно, но являющиеся звеньями непрекращающегося транзитного движения – по отношению к каждому населённому пункту в отдельности. Положение усугубляется еще и тем, что часть этих многокилометровых транзитов оказалась включённой в структуру связей более высокого ранга – как звенья областной и региональной дорожной сети. При этом дороги, идущие в обход населённых пунктов, встречаются редко. Это создаёт ненормальный транспортный режим в сельских населённых пунктах, через которые пролегают транзиты.»

Значительная часть транспортной сети района отмечена на географических картах РФ и области как «прочие». В их число входят обрывки дорог «с асфальтовым покрытием», «грунтовые» и «просёлки».

Так же как  кровеносная система живого организма, характеризует качество жизненных сил, так и структура транспортной сети района показывает, насколько жизнеспособна территория  и какой потенциал имеет территория для развития экономических отношений.

В соответствии с реестром муниципальных автодорог они классифицируются как дороги при индивидуальных характеристиках «грунтовые, асфальтобетонные».

Взаимодействие дорог разного уровня между собой  неупорядоченно.

Зачастую не соблюдаются регламентированные интервалы между примыканием или пересечением дорог разного классификационного уровня.

Все они рассматриваются проектировщиками как потенциал развития дорожной сети района.

Определенные проектом дороги, составляющие опорно-транспортную сеть территории, создадут достаточно плотную ортогональную сетку, связывающую между собой все основные населённые пункты района.

Системой транспортных связей будет обеспечена сложившаяся система расселения. Задействованы территории необходимые для активной хозяйственно-производственной деятельности.

Предложенная проектом и доработанная впоследствии опорная сеть станет скелетом развития территории.

Для решения этой проблемы необходима разработка РЦП «Усовершенствование дорожной системы на территории Первомайского района », которая определит этапы реализации, объемы  и источники финансирования.

При этом, следует исходить из принципа «не платить дважды».

Всё, что должно или может быть сделано на этом этапе, должно полностью соответствовать программе развития

Второй принцип:

- установить приоритеты целей и действий, и если на всё не хватает средств, вкладывать их в приоритетные задачи, не делать кое-как и не плодить «незавершённые» объекты.

Для совершенствования транспортной инфраструктуры района необходимо:

Разработка муниципальной целевой программы;

Разработка проектов поэтапной реконструкции дорожно- транспортной сети с учетом:

- приведения технических параметров дорог заявленного класса в соответствие с принятыми  государственными стандартами, (количество и ширина полос; конструкция полотна, разметка, типы развязок, расстояние от населённого пункта и пр.);

- вынос транзитных по отношению к населённому пункту магистралей и узлов их пересечения за пределы населённого пункта на установленное нормами расстояние от населённого пункта;

- устройство дублёра для магистрали класса «М», обеспечивающее примыкание дороги более низкого класса к дороге более высокого класса в соответствие с принципом «последовательной иерархии»;

- повышение «связности» дорожной сети путём ликвидации разрывов и незавершённых участков дорог и, как следствие, – повышение плотности дорожной сети;

Упорядочение сети дорог для создания опорной сети отражено на карте «Развития объектов и сетей транспортной инфраструктуры», где показаны возможности её развития, совершенствование её геометрии.

Несущими хордами каркаса должны стать участки следующих дорог: федеральной трассы М8 «Москва-Холмогоры», автодороги межрайонного значения Пречистое-Семеновское с выходом в Пошехонский район,  автодороги Семеновское-Кукобой с выходом в Вологодскую область.

Дополнительными элементами  каркаса определены дороги, связывающие (либо способные связать между собой) административные единицы. Графические направления изображены на карте «Развития объектов и сетей транспортной  инфраструктуры» отражены данные участки дорог.

- Первомайский МР с Любимским МР – направление  Пречистое-Шильпухово-Любим;

- Первомайский МР с Пошехонским МР – направление Пречистое-Коза-Семеновское-Пошехонье;

- Первомайский МР с Даниловским МР - участок федеральной трассы М8 Пречистое-Данилов, дублирующим направлением может стать Коза-Киево-Павличино-Портомои-Данилов;

- Первомайский МР с Вологодской областью – участок федеральной трассы М8 Пречистое-Вологда; автодорога Семеновское-Кукобой-Бакланка.

Соединительными элементами каркаса должны стать автомобильные дороги межмуниципального значения, проходящие по определенным Картой «Развитие объектов и сетей транспортной инфраструктуры» кольцевым направлениям. Для  уплотнения каркаса определены  межпоселковые  дороги.

Обеспечение хозяйственных связей территорий может быть достигнуто (по минимальным показателям) за счет соединений между собой  и подведения дорог к удаленным населенным пунктам.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ – 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог  I - II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 м, для дорог  V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Все существующие магистральные улицы сохраняют свое значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных. При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВНЕ ГРАНИЦ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Общей целью предлагаемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры является устойчивое развитие Первомайского муниципального района в соседстве со смежными муниципальными образованиями, на основе повышения значимости транспортного узла в межобластных и межселенных  отношениях  в  транспортной структуре, взаимоувязанного развития всех видов транспорта в узле, рационального сочетания строительных преобразований транспортных сетей.

Мероприятия по развитию объектов и сетей транспортной инфраструктуры на территории Первомайского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Источник предложений | Оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 1.1 | В рамках исполнения РЦП провести их инвентаризацию и паспортизацию автодорог | I очередь | ИПУРГ | - |
| 1.2 | На основе паспортизации разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию дорого опорно-транспортной сети. Первоочередные проекты: 1.разработка проекта строительства объездной дороги п. Пречистое.. 2.разработка проектов четырех транспортных узлов** 3.разработка проектов шести транспортных развязок** | I I очередь | ИПУРГ ,на основании Подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России», предусматривающая ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения на 2006 - 2010 годы | - |
| 1.3 | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодороги, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия; - Пошехонье - Кукобой – Бакланка; - Буй - Любим – Пречистое | расчетный срок | СТП ЯО | Негативное воздействие объектов компенсируется выполнением действующего законодательства. Обеспечение устойчивого развития территории |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта и реконструкция автомобильной дороги Балакино – Ивандино – Белое | I очередь | областная целевая программа развития сети автомобильных дорого Ярославской области на 2010- 2015 годы. | - |
| 1.5 | Разработка рабочего проекта и реконструкция автомобильной дороги Скалино – Турыбарово | I очередь | областная целевая программа развития сети автомобильных дорого Ярославской области на 2010- 2015 годы. | - |
| 1.6 | Разработка рабочего проекта и реконструкция автомобильной дороги Хмелевица – Милково | I очередь | областная целевая программа развития сети автомобильных дорого Ярославской области на 2010- 2015 годы. | Негативное воздействие объектов компенсируется выполнением действующего законодательства. Обеспечение устойчивого развития территории |
| 1.7 | Новое строительство участков автодорог.** | за расчетный срок | ИПУРГ |  |
| 1.8 | Повышение пропускной способности железнодорожной линии Москва-Ярославль-Вологда-Коноша-Архангельск | за расчетный срок | СТП ЯО | Негативное воздействие объектов компенсируется выполнением действующего законодательства. Обеспечение устойчивого развития территории |
| 1.9 | Реконструкция автовокзала в Пречистом, автостанции в селе Кукобой | I очередь | ИПУРГ | Обеспечение устойчивого развития территории |
| 2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. | I очередь |
| 2.1 | Введение дополнительных маршрутов внутримуниципальных: | - | ИПУРГ | Обеспечение устойчивого развития территории |
|  | Оносово-Менчаково; | I очередь | - | - |
|  | Коза –Павлигино;Шадрино-Кукобой; | 2 очередь реализации | - | - |
|  | Анкудиново - Мятлево; Коза –Овинищи;Павлигино-Ананьино. | за расчетный срок реализации | - | - |

*- при использовании утвержденных документов территориального планирования обоснования не требуются.

**  предварительно определено на графическом материале –Карте развития объектов и сетей транспортной инфраструктуры.

# Приложение 1

Основные показатели на 2009 год по данным Федеральной службы  государственной статистики по Ярославской области.

Таблица 1. Протяженность автомобильных дорог необщего пользования

(на конец года, километров)

|  | 1990 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие автомобильных дорог – всего | 85.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с твердым покрытием | 85.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с усовершенствованным покрытием | 16.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Густота автомобильных дорог с твердым покрытием (приходится км дорог на 100 кв.км территории) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Таблица 2. Протяженность областных автомобильных дорог общего пользования (на конец года, километров)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие автомобильных дорог – всего | 353.9 | 353.8 | 354.0 | 323.2 | 321.6 | 321.5 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 318.8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с твердым покрытием | 260.2 | 260.1 | 260.3 | 252.9 | 251.3 | 252.6 | 253.5 | 253.5 | 253.5 | 249.9 |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с усовершенствованным покрытием | 222.8 | 222.7 | 222.8 | 220.5 | 218.9 | 218.8 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 211.2 |
| Густота автомобильных дорог с твердым покрытием (приходится км дорог на 100 кв.км территории) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 |

Таблица 3. Основные показатели работы грузового и пассажирского автомобильного транспорта организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов деятельности

(на конец года)

|  | 1985 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено грузов, тыс.тонн | 563 | 1103 | 297 | 220 | 156 | 210 | 201 | 822 | 1026 | 209 |
| Грузооборот, тыс.тонно-км | 19580 | 32084 | 8551 | 5498 | 4461 | 6816 | 4635 | 27173 | 4773 | 2497 |
| Коэффициент технической готовности грузового автомобильного парка, процентов | … | … | 71.7 | 72.3 | 52.0 | 64.2 | 64.4 | 64.2 | 63.9 | 64.3 |
| Коэффициент использования пробега грузовых автомобилей, процентов | 57.8 | 51.5 | 53.5 | 55.7 | 55.6 | 49.2 | 50.7 | 51.3 | 40.9 | 44.1 |
| Перевезено пассажиров, млн.человек | … | … | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Пассажирооборот, млн.пассажиро-км | … | … | 12.0 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
| Коэффициент технической готовности автобусного парка, процентов | … | … | 72.1 | 64.5 | 60.0 | 59.1 | 63.6 | 65.2 | 65.0 | 75.0 |

Таблица 4. Наличие подвижного состава автомобильного транспорта

(на конец года, единиц)

|  | 1985 | 1990 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили – всего | 789 | 997 | 1615 | 2185 | 2284 | 2345 | 2357 | 2393 | 2621 | 2720 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузовые автомобили (включая пикапы и легковые фургоны) | 455 | 511 | 712 | 425 | 457 | 469 | 485 | 463 | 481 | 486 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузовые автомобили общего пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в собственности граждан | - | - | 244 | 181 | 187 | 200 | 196 | 206 | 236 | 239 |
| автобусы | 36 | 50 | 44 | 36 | 47 | 47 | 44 | 37 | 36 | 38 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в собственности граждан | - | - | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| автомобили легковые | 298 | 436 | 859 | 1724 | 1780 | 1829 | 1828 | 1893 | 2104 | 2196 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служебные | 48 | 42 | 61 | 160 | 190 | 186 | 157 | 145 | 109 | 124 |
| в собственности граждан | 250 | 394 | 798 | 1564 | 1590 | 1643 | 1671 | 1748 | 1995 | 2072 |

Таблица 5. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями (на 1000 человек населения, единиц)

| Приложение 2 Транспортная освоенность территории. Наименование показателя Значение показателя на момент разработки паспорта на 01.01.06 Протяжность железнодорожных путей, всего, км. 33 в том числе: общего пользования км 33 что составляет, % 100% из них электрифицированных Напряженность потока поездов (пар./ сут.) 100% 25 Протяженность автомобильных дорог, всего, км. 364 в том числе: автомагистраль 28,4 общего пользования, км 335,6 от общей протяженности в % 92% из них с твердым покрытием км 206,5 что составляет от дорог общего пользования 56% Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед. 78 % от общего количества населенных пунктов 33 % Количество населенных пунктов, не обеспеченных проводной телефонной связью, ед. % от общего количества населенных пунктов 65 28% Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. нет Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные оползневые и др. нет Количество автомобильных мостов по направлениям ,единиц: 8 Автомагистраль Москва - Холм огоры 1 Пречистое - Семеновское 2 Семеновское - Н.Ухтома 1 Семеновское - Кукобой 1 Кукобой - Бакланка 1 Пречистое - Кривцово 1 Пречистое – Ивановское 1 Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. Вологда – Ярославль 2 Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. нет Количество шлюзов и каналов, ед. нет Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, единиц нет Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе: 154,9 км Нефтепровод высокого давления Уса - Ухта - Ярославль, диаметр трубы 950 мм Р - 60 кг/см2 30,7 км Газопроводы высокого давления Гряз овец - КГМОД2СО мм Р - 55 кг/см" 30,7 км Ухта - Торжок I,II,IV нитки -1220 мм., Р- 55 кг/см2 36 км Ш нитка -1420 мм. Р - 75 кг/см2 36 км Приложение 3 Перечень муниципальных а/дорог между населенными пунктами Первомайского муниципального района. |
| --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Индивидуальные характеристики | Протя-женность, км | Инв. номер |
| Пречистенское сельское поселение |
| 1 | Колкино - Безверхово | дорога | грунтовая | 18 | 1100217 |
| 2 | Спирево - Халитово | дорога | грунтовая | 1 | 1100218 |
| 3 | Колкино – Радково (от дороги на Безверхово) | дорога | грунтовая | 1,2 | 1100219 |
| 4 | До д.Самылово | дорога | грунтовая | 0,5 | 1100220 |
| 5 | До д.Иванчино | дорога | грунтовая | 0,2 | 1100221 |
| 6 | до д.Радикино | дорога | грунтовая | 0,7 | 1100222 |
| 7 | Колкино – Чертово (от дороги на Безверхово) | дорога | грунтовая | 4 | 1100223 |
| 8 | Колкино – Хмелевица (от дороги на Безверхово) | дорога | грунтовая | 3 | 1100224 |
| 9 | Овинища - Мартыново | дорога | грунтовая | 4 | 1100225 |
| 10 | до д. Миндюкино (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 0,3 | 1100226 |
| 11 | до д. Тимонино (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 0,9 | 1100227 |
| 12 | до д. Ракульское (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 1 | 1100228 |
| 13 | до д. Кудрино (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 0,5 | 1100229 |
| 14 | до д. Лапшино (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 1,2 | 1100230 |
| 15 | до д. Бабицино (от д.на Лапшино) | дорога | грунтовая | 0,2 | 1100231 |
| 16 | до д. Малачугово | дорога | грунтовая | 1 | 1100232 |
| 17 | Павловское - Васильевское | дорога | асфальтовая | 1,2 | 1100233 |
| 18 | Шильпухово - Нестерово | дорога | грунтовая | 3 | 1100234 |
| 19 | до д. Княщина (от д.на Кузнечиково) | дорога | грунтовая | 0,3 | 1100235 |
| 20 | до д.Ферезево (от д. на Любим) | дорога | грунтовая | 0,5 | 1100236 |
| 21 | до д. Амелькино (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 1,4 | 1100237 |
| 22 | до д. Качалка (от ФД М-8) | дорога | грунтовая | 6 | 1100238 |
| 23 | до д. Дор-Луконино (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 0,4 | 1100239 |
| 24 | до д. Инюшино (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 1 | 1100240 |
| 25 | до д. Ефимьево (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 1,2 | 1100241 |
| 26 | до д. Багряники (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 1,2 | 1100242 |
| 27 | до д. Крупухино (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 1 | 1100243 |
| 28 | до д. Ильинское (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 0,8 | 1100244 |
| 29 | до д. Азарино (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 1,4 | 1100245 |
| 30 | до д. Богданово (от д. на Азарино) | дорога | грунтовая | 1 | 1100246 |
| 31 | Кузнецово - Лучинское | дорога | грунтовая | 0,2 | 1100247 |
| 32 | Дор-Луконино - Лихобридка | дорога | грунтовая | 1 | 1100248 |
| 33 | Ильинское - Волосово | дорога | грунтовая | 1,2 | 1100249 |
| 34 | Ефимьево - Гридино | дорога | грунтовая | 1,6 | 1100250 |
| 35 | Высоково - Дешино | дорога | грунтовая | 14,5 | 12000164 |
| 36 | от Данил. р-на до д. М.Кузьминское | дорога | асфальтовая и грунтовая | 5,8 | 12000165 |
| 37 | д. на Семеновское - с. Новое | дорога | грунтовая | 0,3 | 12000166 |
| 38 | д. на Семеновское - д.Марьино | дорога | грунтовая | 1,5 | 12000167 |
| 39 | д. на Семеновское - д.Поляниново | дорога | грунтовая | 0,2 | 12000168 |
| 40 | д. на Семеновское - д.Семенцево | дорога | грунтовая | 1 | 12000169 |
| 41 | д. на Семеновское - д.Тутаново | дорога | грунтовая | 0,2 | 12000170 |
| 42 | д. на Семеновское - д.Афанасово | дорога | грунтовая | 3 | 12000171 |
| 43 | д. на Семеновское - д.Добраново | дорога | грунтовая | 7 | 12000172 |
| 44 | д. на Семеновское - д.Ильинское | дорога | грунтовая | 0,3 | 12000173 |
| 45 | д. на Семеновское - д.Савинское | дорога | грунтовая | 0,3 | 12000174 |
| 46 | д. на Семеновское - д.Тюхтедамово | дорога | грунтовая | 6,7 | 12000175 |
| 47 | д. на Семеновское - д.Рубеженка | дорога | грунтовая | 1,6 | 12000176 |
| 48 | ФД М8 - д.Бородинское | дорога | грунтовая | 1 | 12000177 |
| 49 | ФД М8 - д.Оленинское | дорога | грунтовая | 1,5 | 12000178 |
| 50 | ФД М8 - д.Заболотье | дорога | грунтовая | 0,2 | 12000179 |
| 51 | ФД М8 - д.Еременское | дорога | грунтовая | 2 | 12000180 |
| 52 | Павлицево - Захарьино | дорога | грунтовая | 6 | 12000181 |
| 53 | Тюхтедамово - Захарьино | дорога | грунтовая | 3,2 | 12000182 |
| 54 | Шильшиново - Мечеходово | дорога | грунтовая | 1 | 12000183 |
| Итого по Пречистенскому сельскому поселению: | 119,4 |  |
| Кукобойское сельское поселение |
| 55 | Шульгино | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000291 |
| 56 | Вертково | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000292 |
| 57 | Дыланово | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000292 |
| 58 | Ухтомский | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000293 |
| 59 | Малое Фоминское | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000294 |
| 60 | Княжий Починок | дорога | грунтовая | 3 | 3000295 |
| 61 | Терехово | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000296 |
| 62 | Ескино | дорога | грунтовая | 0,7 | 3000297 |
| 63 | Тимово | дорога | грунтовая | 0,8 | 3000298 |
| 64 | Барышка | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000299 |
| 65 | Балуйки | дорога | грунтовая | 2 | 3000300 |
| 66 | Ухтомский Починок | дорога | грунтовая | 2 | 3000301 |
| 67 | Кобылино | дорога | грунтовая | 4 | 3000302 |
| 68 | Федорино | дорога | грунтовая | 2 | 3000303 |
| 69 | Ошомово | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000304 |
| 70 | Зогзино | дорога | грунтовая | 1,5 | 3000305 |
| 71 | Долгоруково | дорога | грунтовая | 3 | 3000306 |
| 72 | Алексино | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000307 |
| 73 | Тарасово | дорога | грунтовая | 2 | 3000308 |
| 74 | Спицино | дорога | грунтовая | 3 | 3000309 |
| 75 | Кривцово | дорога | грунтовая | 1,5 | 3000310 |
| 76 | Денисово | дорога | грунтовая | 5 | 3000311 |
| 77 | Кульсеево | дорога | грунтовая | 5 | 3000312 |
| 78 | Старое Село | дорога | грунтовая | 2 | 3000313 |
| 79 | Карповское | дорога | грунтовая | 1 | 3000314 |
| 80 | Горилец | дорога | грунтовая | 3 | 3000315 |
| 81 | Нофринское | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000316 |
| 82 | Большое Ескино | дорога | грунтовая | 0,5 | 3000317 |
| 83 | Новинка | дорога | грунтовая | 0,8 | 3000318 |
| 84 | Данилов Починок | дорога | грунтовая | 0,7 | 3000319 |
| 85 | Пеньково | дорога | грунтовая | 0,3 | 3000320 |
| 86 | Карамышево | дорога | грунтовая | 2 | 3000321 |
| 87 | Надеево | дорога | грунтовая | 3 | 3000322 |
| 88 | Ивановское - Юшково | дорога | грунтовая | 3 | 1000151 |
| 89 | Кукобой - Рябинки | дорога | грунтовая | 3 | 1000152 |
| 90 | Рябинки - Токарево | дорога | грунтовая | 3 | 1000153 |
| 91 | Токарево - Тютрюмово | дорога | грунтовая | 2 | 1000154 |
| 92 | Малино - Погорелка | дорога | грунтовая | 3 | 1000155 |
| 93 | Малино - Грибунино | дорога | грунтовая | 4 | 1000156 |
| 94 | Малино - Вараково | дорога | грунтовая | 5 | 1000157 |
| 95 | Малино - Сальково | дорога | грунтовая | 3 | 1000158 |
| 96 | Малино - Ченково | дорога | грунтовая | 3 | 1000159 |
| 97 | Ченково - Мятлево | дорога | грунтовая | 5 | 1000160 |
| 98 | Мятлево - Пустынь | дорога | грунтовая | 2 | 1000161 |
| 99 | Пустынь - Исаково | дорога | грунтовая | 2 | 1000162 |
| 100 | Кукобой - Титово | дорога | грунтовая | 1 | 1000163 |
| 101 | Ватолино - Дор | дорога | грунтовая | 1 | 1000164 |
| 102 | Вараково - Дубасово | дорога | грунтовая | 2 | 1000165 |
| 103 | Вараково - Дресвянка | дорога | грунтовая | 2 | 1000166 |
| 104 | Вараково - Аниково | дорога | грунтовая | 3 | 1000167 |
| 105 | Вараково - Яшканово | дорога | грунтовая | 3 | 1000168 |
| 106 | Вараково - Кузьминское | дорога | грунтовая | 6,5 | 1000169 |
| 107 | д.Матвейцево от центральной дороги | дорога | грунтовая | 0,5 | 1000170 |
| Итого по Кукобойскому сельскому поселению: | 110,8 |  |
| Итого по району | 230,2 |  |

# Приложение 4

Реестр бесхозных а/дорог на территории Первомайского муниципального района.

| Наименование дорог | Протяженность, км | В том числе по типам покрытиям, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гравийные, не обработанные вяжущим покрытием | Грунтовые естественные |
| 1.Подъезд к д.Летнево | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.Подьезд к д.Дыланово | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.Подьезд к д.Заречное | 2,0 |  | 2,0 |
| 4.Подьезд к д.Парфеньево | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.Кобылино-Менчаково | 2,0 |  | 2,0 |
| 6.Подьезд к д.Юрьевское | 1,0 |  | 1,0 |
| 7.Подьезд к д.Савкино | 0,5 |  | 0,5 |
| 8.Подьезд к д.Кузмищево | 1 |  | 1 |
| 9. Кузмищево -Долгоруково | 2,0 |  | 2,0 |
| 10.Подьезд к д.Алексино | 0,5 | 0,5 |  |
| 11.Кульсеево-Абрамовское | 4,5 |  | 4,5 |
| 12.Подьезд к д.Карповское | 3,0 |  | 3,0 |
| 13.Подьезд к д.Кубье | 0,3 | 0,3 |  |
| 14.Подьезд к д.Коровино | 0,5 |  | 0,5 |
| 15.Хлестово-Меленка | 5,0 |  | 5,0 |
| 16.Подьезд к с.Николо-Ухтома | 0,6 |  |  |
| 17.Малино-Алешино-Беляевское | 1,0 | 1,0 |  |
| 18.Подьезд к д.Тетеря | 1,0 |  | 1,0 |
| 19.Подьезд к д.Захарьино | 1,0 |  | 1,0 |
| 20.Кукобой-Красный Бор | 2,0 | 2,0 |  |
| 21.Радково-Плишкино-Заречново | 1,3 |  | 1,3 |
| 22.Милково-Чертово-Дресвянка | 2,0 |  | 2,0 |
| 23.Иванчино-Полхово | 2,5 |  | 2,5 |
| 24.Подьезд к д.Марфино | 0,5 |  | 0,5 |
| 25.Заречново-Дор Спасский | 4,0 |  | 4,0 |
| 26.Подьезд к д.Холм | 0,5 | 0,5 |  |
| 27.Подьезд к д.Шолошово | 1,0 | 1,0 |  |
| 28.Подьезд к д.Стародворское | 0,4 | 0,4 |  |
| 29.Подьезд к д.Дор | 0,3 | 0,3 |  |
| 30.Васильевское-Зубово | 2,5 |  | 2,5 |
| 31.Амелькино-Федино | 1,0 |  | 1,0 |
| 32.Подьезд к д.Михалево | 1,5 |  | 1,5 |
| 33.Подьезд к д.Ананьино | 0,5 |  | 0,5 |
| 34.Кузнецово-Качалка | 2,0 |  | 2,0 |
| 35.Ивановское-Пуршево | 1,0 |  | 1,0 |
| 36.Перемилово-Горка | 8,0 |  | 8,0 |
| 37.Подьезд к д.Праунино | 0,5 |  | 0,5 |
| 38.Пречистое- Федино | 3,0 |  | 3,0 |
| 39.Подьезд к д.Гуреево | 2,0 |  | 2,0 |
| 40.Подьезд к д.Степаниха | 1,0 |  | 1,0 |
| 41.Подьезд к д.Митино | 0,3 |  | 0,3 |
| 42.Подьезд к д.Высоково | 0,2 |  | 0,2 |
| 43.Высоково-Дешино | 13,0 |  | 13,0 |
| 44.Подьезд к д.Сосновка | 0,5 | 0,5 |  |
| 45.Подьезд к д.Гусево | 0,5 | 0,5 |  |
| 46.Подьезд к д.Черепаново | 0,2 | 0,2 |  |
| 47.Подьезд к д.Киево | 0,1 | 0,1 |  |
| 48.М.Кузминское-Куритьево | 6,5 |  | 6,5 |
| 49.Завражье-Семенцево | 2,0 |  | 2,0 |
| 50.Подьезд к д.Серково | 3,0 |  | 2,0 |
| 51.Серково-Меленка | 2,5 |  | 2,5 |
| 52.Новое-Митрошено | 4,0 |  | 4,0 |
| 53.Старое Село-Окульцево-Перехожево | 4,0 |  | 4,0 |
| 54.Подьезд к д.Панино | 1,5 |  | 1,5 |
| 55.Захарьино-Тюхтедамово-Григорьевское | 3,0 |  | 3,0 |
| 56.Подьезд к д.Бочкино | 0,3 |  | 0,3 |
| 57.Подьезд к д.Оленинское | 0,8 | 0,8 |  |
| 58.Подьезд к д.Добраново | 3,0 |  | 3,0 |
| 59.Григорьевское-Филинское | 2,0 |  | 2,0 |
| 60.Афанасово-ДорВаганский-Починок | 6,5 |  | 6,5 |
| 61.Николо-Гора-Василево | 2,0 | 2,0 |  |
| 62.Василево- Старово | 3,5 |  | 3,5 |
| 63.Подьезд к д.Савинское | 0,5 | 0,5 |  |
| 64.Дор-Спасский-Заречнево | 4,0 |  | 4,0 |
| 65.Пустынь-Григорково | 2,5 |  | 2,5 |
| 66.Подьезд к д.Фенево | 1,5 | 1,5 |  |
| 68.Подьезд к д.Бородинское | 1,5 | 1,5 |  |
| 69.Кривцово-М.Кузминское | 13,5 |  | 13,5 |
| 70.Заречье-Путрево | 7,0 |  | 7,0 |
| 71.Путреево-Тюхтедамово | 7,0 |  | 7,0 |
| 72.Закопылье-Спирево | 12,0 |  | 12,0 |
| 73.Подьезд к д.Федяево | 1,0 | 1,0 |  |
| Всего: | 175,3 | 16,6 | 156,6 |

# Приложение 5

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 12.03.2008 № 83-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 26.05.2010 № 362-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ярославской области

| Первомайский муниципальный район |
| --- |
| 78 ОП МЗ Н-0431 | «Пречистое - Коза - Семеновское» - Федяево | 1,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0432 | «Пречистое - Коза - Семеновское» - Завражье | 0,60 |
| 78 ОП МЗ Н-0433 | «Семеновское - Кукобой - Бакланка»- Всехсвятское | 1,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0434 | «Семеновское - Селиверстово» - Душилово | 1,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0435 | «Семеновское - Селиверстово» - Менчаково | 1,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0436 | «Семеновское - Селиверстово» - Николо-Ухтома | 0,44 |
| 78 ОП МЗ Н-0437 | «Семеновское - Селиверстово» - Юрьевское | 1,50 |
| 78 ОП МЗ Н-0438 | «Скалино - Турыбарово» - Легково | 1,25 |
| 78 ОП МЗ Н-0439 | «Терехово - Оносово» - Вязовка | 2,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0440 | Ананьино - Ивановское | 7,55 |
| 78 ОП МЗ Н-0441 | Анкудиново - Хлестово | 4,50 |
| 78 ОП МЗ Н-0442 | Аристово - Горка | 1,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0443 | Балакино - Ивандино - Белое | 3,90 |
| 78 ОП МЗ Н-0444 | Заболотье - Бочкино - Захарино | 4,10 |
| 78 ОП МЗ Н-0445 | Ильинское - Дор-Спасский | 5,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0446 | Коза - Киево - Холм | 10,4 |
| 78 ОП МЗ Н-0447 | Колкино - Будилово | 1,50 |
| 78 ОП МЗ Н-0448 | Костромка - Заречное | 2,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0449 | Костромка - Красный Холм - Медведево | 2,81 |
| 78 ОП МЗ Н-0450 | Кукобой - Ивановское | 2,31 |
| 78 ОП МЗ Н-0451 | Малино - Алешино | 1,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0452 | Милково - Хмелевица | 8,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0453 | Никола - Погорелка | 0,85 |
| 78 ОП МЗ Н-0454 | Оносово - Заемье | 5,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0455 | Панкино - Малино с подъездом к дер. Малино | 7,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0456 | Подорваново - Грибунино - Вараково | 2,30 |
| 78 ОП МЗ Н-0457 | Подъезд к дер. Стародворское | 0,20 |
| 78 ОП МЗ Н-0458 | Подъезд к дер. Шильпухово | 3,60 |
| 78 ОП МЗ Н-0459 | Пречистое - Горка Пречистенская | 1,20 |
| 78 ОП МЗ Н-0460 | Пречистое - Коза - Семеновское | 47,52 |
| 78 ОП МЗ Н-0461 | Пречистое - Маланчугово | 2,20 |
| 78 ОП МЗ Н-0462 | Семеновское - Летнево - Демидково | 3,47 |
| 78 ОП МЗ Н-0463 | Скалино - Турыбарово | 25,50 |
| 78 ОП МЗ Н-0464 | Степаниха - Митино - Высоково | 2,35 |
| 78 ОП МЗ Н-0465 | Терехово - Оносово | 6,30 |
| 78 ОП МЗ Н-0466 | Тетеря - Вараково | 9,23 |
| 78 ОП МЗ Н-0467 | Тутаново - Серково | 3,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0468 | Фоминское - Паршино - Старое Село | 11,40 |
| 78 ОП МЗ Н-0469 | Шильпухово - Кузнечиково | 2,70 |
| 78 ОП МЗ Н-0470 | Шильпухово - Павловское | 3,00 |
| 78 ОП МЗ Н-0471 | Шолошево - Скалино | 8,40 |
| 78 ОП МЗ Н-0472 | Шолошево - Холм | 6,50 |
| 78 ОП МЗ Н-0473 | Корхово-Мулинское | 0,85 |
| 78 ОП МЗ Н-0474 | «Пошехонье-Бакланка»-Кубье | 0,8 |
| 78 ОП МЗ Н-0475 | Коза-Заречье | 1,6 |
| 78 ОП МЗ Н-0476 | Погорелка-Игнатцево с подъездом к дер. Погорелка, Игнатцево | 2,99 |
| 78 ОП МЗ Н-0477 | Голосово-Кривцово с подъездом к дер.Большое Кузьминское | 4,1 |
| 78 ОП МЗ Н-0478 | Подъезд к дер.Семеновское | 1,89 |
| 78 ОП МЗ Н-0479 | Савинское-Старово-Жилино | 5 |
| 78 ОП МЗ Н-0480 | «Пречистое-Семеновское»-Льнозавод | 0,8 |
| 78 ОП МЗ Н-0481 | Шульгино-Ушаково | 2,4 |
| 78 ОП МЗ Н-0482 | Юрьевское-Незнайка | 1,0 |
| 78 ОП МЗ Н-0483 | Хватово-Старое Село | 1,2 |
| 78 ОП МЗ Н-0484 | Азарино-Кузнецово | 4,1 |
| 78 ОП МЗ Н-0485 | Семеновское-Селиверстово | 22,0 |
| Итого |  | 264,31 |

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 12.03.2008 N 83-п
( в редакции постановления
Правительства области
от 26.05.2010 № 362-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, относящихся к государственной собственности Ярославской области

| 12. | 78 ОП РЗ К- 0012 | Пречистое - Любим - Буй (Любимский, Первомайский муници- пальные районы) | 53,80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | 78 ОП РЗ К- 0013 | Пошехонье - Кукобой - Бакланка (Пошехонский, Первомайский муниципальные районы) | 64,69 |

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 12.03.2008 № 83-п

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ярославской области

| 27. | Вахромейка-Воскресенское-Слободка с подъездом к дер. Романцево (Любимский МР, Первомайский МР) | 25,17 |
| --- | --- | --- |
| Первомайский МР |
| 41. | Семеновское-Селиверстово | 22,00 |

# Приложение 6

Сведения о школьных маршрутах по Первомайскому муниципальному району, предоставленные заказчиком.

| Название автобусного маршрута | Протяжённость, км | Состояние автодороги | Категория (междугороднее, межобластное, внутреннее: школьное, специальное сообщение)) | Количество учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Пречистое-д.Ильинское-д.Ивановское | 18,5 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 26 |
| п.Пречистое - ст.Пречистое | 3,5 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 85 |
| п.Пречистое - д.Стародворское | 6,5 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 1 |
| ст.Скалино - д.Радково - д.Милково | 10,6 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 16 |
| с.Коза - д.Киево | 9,0 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 6 |
| с.Коза - с.Николо - Гора | 18,5 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 11 |
| с.Коза - д.Высоково | 5,4 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 3 |
| д.Менчаково- с.Николо -Ухтома - с.Семёновское | 19,1 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 23 |
| с.Семёновское - д.Паршино | 11,0 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 16 |
| с.Семёновское - с.Николо -Ухтома | 16,0 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 18 |
| д.Костромка - д.Оносово -с.Семёновское | 18 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 15 |
| д.Болыное Ескино -д.Кубье - д.Ивандино - с.Семёновское | 16,0 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 17 |
| с.Семёновское - с.Всехсвятское | 6,88 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 9 |
| с.Семёновское - д.Турыбарово | 15,0 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 7 |
| с.Семёновское - д.Демидково | 3,77 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 3 |
| с.Кукобой - д.Вараково | 11,63 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 3 |
| с.Кукобой - д. Малино | 9,3 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 4 |
| с.Кукобой - д.Ивановское | 3,0 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 1 |
| д.Шильпухово - п.Пречистое | 9,5 | удовлетворительное | Школьное сообщение | 11 |

Сведения о пассажирских маршрутах на территории Первомайского муниципального района.

| Название автобусного маршрута | Протяжённость, км | Состояние автодороги | Категория (междугороднее, межобластное, внутреннее: школьное, специальное сообщение) | Количество пассажиров перевозимых за год,ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий маршрут |
| Пречистое- Холм- Скалино | 23,5 | удовлетворит. | внутримуниципальный | 7921 |
| Пречистое-Кукобой | 70,6 | удовлетворит. | внутримуниципальный | 17907 |
| Пручистое-Кубье-Семеновское-Оносово | 93,5 | удовлетворит. | внутримуниципальный | 18443 |
| Пречистое-Коза | 25,5 | удовлетворит. | внутримуниципальный | 750 |

# Приложение 7

Основные понятия, используемые в настоящем документе:

- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, полномочия владельца автомобильных дорог вправе осуществлять Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление (пункт в редакции, введенной в действие с 20 июля 2009 года Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);

- реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

- полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

- придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- Транспортная развязка 5 класса – пересечение улиц и магистралей со светофорным регулированием. Организация светофорного регулирования на уличной сети определяется требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утверждённого приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2004 г, № 120-ст (далее - ГОСТ Р 52289-2004), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», утверждённого приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2004 года № 109-ст (далее - ГОСТ Р 522 82-2004).( Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской  области).

# Footnotes

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(с изменениями на 27 декабря 2009 года)